## Slide 1
生産（MOLD）
生産
ｲﾝﾗｲﾝQC
ｵﾌﾗｲﾝQC
倉庫
(W830)
不良品倉
(9902）
QC検収
良い品
不良品
QC検収
未検収
QC検収
良い品
不良品
未検収
①ｲﾝﾗｲﾝQC OR ｵﾌﾗｲﾝQC
(ｲﾝﾗｲﾝQCチェックまたはｵﾌﾗｲﾝQCチェック)
②ｲﾝﾗｲﾝQC AND ｵﾌﾗｲﾝQC
(ｲﾝﾗｲﾝQCチェック －＞ｵﾌﾗｲﾝQCチェック)
③ｵﾌﾗｲﾝQC （ｲﾝﾗｲﾝQCから検収しない）
(ｵﾌﾗｲﾝQCのみチェック）
QC検収無し
未検収のものは次の直に検収する。
不良品についても、箱に入れてバーコードをつけます。バーコードを読み取ってから、実際の数量を入力しシステムに更新
未検収分は、タイムに（直変わるなど）数量参照などしたいのため、バーコードを読取って数量を入力してシステムに更新
良品の箱を集まって、バーコードを読取り、システムに更新する。品マスタ・箱マスタの設定した数量より箱ごとの数量（デフォルト）を計算する。必要において（未満の箱）ハンディで実際数量を入力する。
未満の箱から満箱までの変換機能がある。
PC機能で、箱数・数量単位で管理・表示する（画面のｻﾝﾌﾟﾙを参照）
ｻﾝﾌﾟﾙ品・ゴミについては、システムに管理しない。
PRONES
一覧照会機能
PC画面に、データを選択してPRONESに連携する（生産数量・ （良品・不良品）

## Slide 2
品目情報
支給先
完成入庫
（PRONES上の検査入力の完了）
移動先（在庫移動入力にて移動）
W100
W900
W830
※製造実績入力をすると必ずシステムで定められた検査倉庫にいく
W990
検査倉庫

## Slide 3
 | 場所 |  | 箱の回収 （W/H） | 製造実績(ｼﾌﾄ終了) | ｲﾝﾗｲﾝQC ｼﾌﾄ終了時 | 製造実績 ｵｰﾀﾞｰ終了 | ｲﾝﾗｲﾝQC ｵｰﾀﾞｰ終了 | 検査実績 (ｵﾌﾗｲﾝQC)
Ｈ Ｈ Ｔ | 検査実績 | W990 |  | 製造数ﾌﾟﾗｽ |  | 製造数ﾌﾟﾗｽ |  | 
 | 完成入庫(未検査品含) | W900 |  | 製造数ﾌﾟﾗｽ |  | 製造数ﾌﾟﾗｽ |  | 
 | 未検査品 |  | 箱の入数×箱数(ｲﾝﾗｲﾝQC有,ｵﾌﾗｲﾝQC有の場合) | 製造数ﾌﾟﾗｽ ｲﾝﾗｲﾝQC無 |  | 製造数ﾌﾟﾗｽ ｲﾝﾗｲﾝQC無 | 未検査数 | 
 | 良品倉庫 | W830 | 箱の入数×箱数(ｲﾝﾗｲﾝQC有,ｵﾌﾗｲﾝQC無の場合) | － |  |  |  | 箱の入数×箱数(ｲﾝﾗｲﾝQC有,ｵﾌﾗｲﾝQC有の場合)
 | 不良品倉庫 | 9902 |  | － | 不良数 |  | 不良数 | 不良数
ＰＲＯＮＥＳ | 検査実績 | W990 |  | HHTの製造数 |  | HHTの製造数 |  | 
 | 完成入庫 | W900 |  | HHTの製造数 |  | HHTの製造数 |  | 
 | 良品倉庫 | W830 |  | HHTの良品数 |  | HHTの良品数 |  | 
 | 不良品倉庫 | 9902 |  | HHTの不良品数 |  | HHTの不良品数 |  | 

## Slide 4
受入担当
HHT
W/H回収時
ｼﾌﾄ終了時
ｼﾌﾄ終了後2時間ほど
箱に貼られたｵｰﾀﾞｰ№のﾊﾞｰｺｰﾄﾞをｽｷｬﾝする。
全箱をｽｷｬﾝする
ｲﾝﾗｲﾝQCのみ
ｲﾝﾗｲﾝQC＋
ｵﾌﾗｲﾝQC
ｵﾌﾗｲﾝQCのみ
良品倉庫(W830)として数量ｶｳﾝﾄ
未検査数として数量ｶｳﾝﾄ
未検査数として数量ｶｳﾝﾄ
ﾓｰﾙﾄﾞ担当
HHT
成形機のｶｳﾝﾄ数を登録する
検査実績（W990）及び
完成入庫
(W900)として
数量ｶｳﾝﾄ
同左
同左
QC
担当
HHT
不良数を登録する
不良数(9902)として数量ｶｳﾝﾄ
同左
同左
PC担当
HHTｼｽﾃﾑ
HHT側の製造数、良品倉庫の数量、不良数を見て、シフト毎の実績を計上して良いかを判断し、OKならPRONESに連携する
PRONES

## Slide 5
ｵｰﾀﾞｰ終了時
ｵｰﾀﾞｰ終了後2時間ほど
ｲﾝﾗｲﾝQCのみ
ｲﾝﾗｲﾝQC＋
ｵﾌﾗｲﾝQC
ｵﾌﾗｲﾝQCのみ
ﾓｰﾙﾄﾞ担当
HHT
成形機のｶｳﾝﾄ数を登録する（まだｶｳﾝﾄしない分）
検査実績（W990）及び
完成入庫
(W900)として
数量ｶｳﾝﾄ
同左
同左
QC
担当
HHT
不良数を登録する
（まだｶｳﾝﾄしない分）
不良数(9902)として数量ｶｳﾝﾄ
同左
同左
PC担当
HHTｼｽﾃﾑ
HHT側の製造数、良品倉庫の数量、不良数を見て、ｵｰﾀﾞｰの実績（未連携分）を計上して良いかを判断し、OKならPRONESに連携する
PRONES
ｵﾌﾗｲﾝQC実績完了時
ｵﾌﾗｲﾝQC
箱に貼られたｵｰﾀﾞｰ№のﾊﾞｰｺｰﾄﾞをｽｷｬﾝしてHHTシステムに更新する（不良品があれば、不良数も更新する）
また、上記のと同じPRONESに連携する。
HHTシステムに良品倉庫(W830)・不良品倉庫（9902）として数量ｶｳﾝﾄ
PRONES